ПНР-2 Лаборатория «Рациональное использование ресурсов в металлургии»

## Главные вкладки

- Просмотр текущей(активная вкладка)

- Изменить текущую

- Оглавление

- Редакции

- Отслеживать

- Перевести

Аппаратно-программный комплекс для анализа сложных многокомпонентных смесей на базе жидкостного хроматографа

Назначение:

Комплекс аппаратно-программный предназначен для анализа сложных многокомпонентных

смесей на базе жидкостного хроматографа предназначен для разделения сложных многокомпонентных смесей органических и неорганических соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и обеспечивает: анализ сложных многокомпонентных смесей органических и неорганических соединений, идентификацию и количественный анализ компонентов разделяемой смеси (бенз(а)пирен во всех объектах, ПАУ, фенол, формальдегид, нефтепродукты и др.).

В состав комплекса входят: жидкостный хроматограф с насосом шприцевого типа, флуориметрический фильтровый и спектрофлуориметрический детекторы, термостат  колонок.

Хроматографы обеспечивают возможность полного электронного контроля всех параметров; связь с персональным компьютером по интерфейсам RS232, USB, Ethernet; автономное включение в заданное время; возможность установки дублирующей энергонезависимой памяти обеспечивающей резервное хранение хроматограмм; возможность подключения самописца и автономной работы хроматографа без персонального компьютера и т.д.

Использование аппаратно-программных комплексов на базе газового и жидкостного хроматографов позволяет решать задачи разного уровня сложности: проводить анализ сложных многокомпонентных смесей, определять содержание вредных веществ в воздухе, воде, почве на территории промышленных предприятий и селитебной зоне, проводить оценку воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, расчет санитарно-защитных зон, научно-исследовательские изыскания.

| Обозначение | ФЛД 24-10 (Флюорат-02-2М), СФЛД 2320 (Флюорат-02-Панорама) |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО "Техноторговый центр "Спектр" |
| Месторасположение | Ауд. 521/3 |
| Контактная информация | Солдатов Александр Иванович Тел.: 99-55 |

Технические характеристики:

Флуориметрический фильтровый "Люмахром ФЛД 2410 Флюорат®-02-2М"

Спектральный диапазон в канале возбуждения 250 - 650 нм

Спектральный диапазон в канале регистрации 250 - 650 нм

Предел детектирования: для бенз(а)пирена 0,01 нг

Проточная кювета, рабочий объем 1,5 мкл

Спектрофлуориметрический "Люмахром СФЛД 2310 Флюорат®-02-Панорама" (c программируемым переключением длин волн)

Спектральный диапазон монохроматора в канале возбуждения 210 - 670 нм

Спектральный диапазон монохроматора в канале регистрации 210 - 670 нм

Предел детектирования: для бенз(а)пирена 0,005 нг

для антрацена 0,005 нг

Проточная кювета, рабочий объем 1,5 мк